# Bedienungsanleitung VDO tempostat

### Einschalten

Schiebeschalters auf "ON" stellen.

### Setzen der Geschwindigkeit

- Bis zur Wunschgeschwindigkeit beschleunigen

- Taster links kurz drücken

VDO tempostat speichert die momentane Geschwindigkeit und hält sie ab jetzt ohne Betätigung des Gaspedals konstant (Regelgeschwindigkeit).

### Überfahren (Erhöhen der Regelgeschwindigkeit per Gaspedal)

Wird die Regelgeschwindigkeit per Gaspedal überschritten, so bleibt diese weiterhin gespeichert.

Vorsicht!  Nach dem Gas-Wegnehmen übernimmt VDO tempostat diese wieder.

### Geschwindigkeit kontinuierlich erhöhen bzw. verringern

- Schieber links bzw. Taster gedrückt halten

- Das Fahrzeug beschleunigt bzw. verringert selbsttätig

- Bei erreichter Wunschgeschwindigkeit die entsprechende Taste loslassen

### Geschwindigkeit um 1 km/h erhöhen bzw. verringern

- Schieber nach links bzw. Taster einmalig drücken

- Fahrzeug erhöht bzw. verringert die Regelgeschwindigkeit um 1 km/h

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

### Aufrufen der zuletzt gespeicherten Regelgeschwindigkeit (Memofunktion)

VDO tempostat speichert die zuletzt gefahrene Regelgeschwindigkeit solange,

bis das Gerät ab- (Schieber auf Position „OFF“) bzw. die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet wurde.

- Zum Aktivieren der Memofunktion Schieber kurz nach links drücken.

Vorsicht! Aktivieren Sie die Memofunktion nur in dem Gang, in welchem die Regelgeschwindigkeit gefahren wurde, sonst kann der Motor durch überdrehen Schaden nehmen.

### Abschalten

Die Regelfunktion kann jederzeit durch Betätigen der Bremse, Kupplung oder Betätigung des Schiebers (auf „OFF“ Position) abgeschaltet werden.

Nach dem Betätigen der Bremse oder Kupplung kann die Memofunktion wieder aufgerufen werden.

Schieberposition „OFF“ und Zündung aus löscht den Speicher.

Aus Sicherheitsgründen schaltet VDO tempostat ab, wenn gleichzeitig zwei Schaltbefehle gegeben werden, d.h. wenn der Bedienhebel betätigt und gleichzeitig die Bremse oder Kupplung getreten wird. Dies erkennt die tempostat Elektronik als Fehler und schaltet die Anlage ab, dis diese spannungslos gemacht wird („ON“/OFF“ Taste des Bedienhebels betätigen).

# Text boxes

Taster

Schieber

Taster 1x drücken:

- Setzen der Geschwindigkeit

- um 1 km/h verringern

- konti. verringern (gedrückt halten)

Schieber 1x drücken:

- Memofunktion

- um 1 km/h erhöhen

- konti. erhöhen (gedrückt halten)